Električni vitel

(s permanentnim magnetnim motorjem)

Sestava & navodila za uporabo

UVOD

Zahvaljujemo se za nabavo 3000lbs vitla. Prosimo preberite navodila pred uporabo izdelka.

SPLOŠEN OPIS

Vsak vitel je opremljen s trajno magnetnim motorjem in je primeren za splošno uporabo, kjer ni stalne obremenitve. Vitel ni namenjen industrijski uporabi, niti ni namenjen za dvigovanje bremen. Proizvajalec ne zagotavlja uporabnosti proizvoda v takih primerih. Zatični mehanizem vitla je upravljan preko vitla in gumba za izklop. Na ta način je omogočeno odvijanje pletenice brez uporabe motorja. Pritisna plošča omogoča pravilno odvijanje pletenice.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- Ne dviguj ljudi ali bremen nad ljudmi. Ne dviguj bremen navpično, ker je vitel narejen za vodoravne potege.

- NE PREOBREMENJUJ VITLA. ZA POTEGE PREKO ZMOGLJIVOSTI VITLA. UPORABLJAJ DODATNE ŠKRIPCE ZA PODVOJITEV PLETENICE. (Slika 1)

- Ne poskušaj podaljšati vleka pri težki obremenitvi. Električni vitel je primeren za uporabo, kjer ni stalne obremenitve. Čas vleka naj bo čim krajši. Če postane vitel zelo vroč na otip, ustavi vitel in ga pusti ohlajati za nekaj minut. Nikoli ne dovoli potega več kot eno minuto pri polni ali skoraj polni obremenitvi vitla.

- NIKOLI NE VLECI Z MANJ KOT 5 OVOJI PLETENICE NA BOBNU VITLA,  ker lahko pride do poškodbe pritrditve pletenice na bobnu.

- IZOGIBAJ SE NEPRETRGANEMU VLEKU POD OSTRIM KOTOM, ker se pletenica lahko zatakne na robu bobna (Slika 2), kar lahko povzroči poškodbo vitla oziroma pletenice.

- PREPRIČAJ SE, DA JE NAPETOST NA MOTORJU VEDNO ENOSMERNA Z 12V, DA DOSEŽE NAJVEČJI MOŽNI POVLEK MED DELOM. NAJVEČJA OBREMENITEV JE LAHKO LE TAKRAT, KO JE NAVITA CELOTNA PRVA PLAST PLETENICE NA BOBNU.

- NIKOLI NE PRIPNI PLETENICE SAMO NASE. Uporabljaj dodatek pletenici za to opravilo (Slika 3)

- Pritrdi vitel na vozilo ali drugi objekt pred uporabo.

- Pri vlečenju bremena počasi zategni pletenico, da se ne zaplete. Nato zaustavi. Preveri vse povezave, predvsem pravilno priključitev kavlja. Preveri čvrstost pritrditve bremena.

- Pametno je vreči težjo tkanino čez pletenico blizu kavlja oziroma bremena (slika  4). Če se pletenica pretrga, služi tkanina kot blažilec povratnega sunka pletenice.

- Ne premikaj vozila kot pomoč pri potegu bremena. Hkratna vleka z vitlom in vozilom lahko preobremeni vitel in pletenico.

- NIKOLI SE NE PRIBLIŽUJ IN NE DELAJ OKOLI BOBNA VITLA, KO JE VITEL POD OBREMENITVIJO. (DRŽI VSAJ 1.5m RAZDALJE DO ŠKRIPCA).

- NE PREČKAJ PLETENICE POD ALI NAD NJO, KO JE VITEL POD OBREMENITVIJO.

- Ko premikaš breme z vitlom, postavi ročico menjalnika vozila v nevtralni položaj, pritisni zavore in podloži pod kolesa ovire. Motor vozila naj bo prižgan med potegom. Če motor vozila miruje, pride lahko do izpraznitve akumulatorja.

- NE SPROŠČAJ ZATIČA VITLA, KO JE POD OBREMENITVIJO.

- Po končanem delu razbremeni pletenico.

- Bodi odmaknjen od pletenice, kavlja in vitla.

- ČESTO PREVERI PLETENICO IN OPREMO. POŠKODOVANO PLETENICO TAKOJ NADOMESTI. UPORABLJAJ SAMO ORIGINANE NADOMESTNE DELE. UPORABLJAJ DELOVNE USNJENE ROKAVICE PRI DELU S PLETENICO. NE DOVOLI, DA TI LETENICA DRSI PO ROKAH.

- Bodi odmaknjen od pletenice, kavlja in vitla.pri delu. Ne vtikaj prstov skozi kavelj, ker ti lahko poškoduje ali odtrga prste. Uporabljaj palico pri vodenju pletenice (Slika 5).

- Po končanem delu navij tesno pletenico na boben.

- NE UORABLJAJ VITLA, ČE SI POD VPLIVOM ALKOHOLA, MAMIL ALI ZDRAVIL. Bodi vedno pozoren med delom.

- Uporabljaj zaščito oči in ušes. Uporabljaj delovna zaščitna očala. Uporabljaj zaščito obraza pri potegu kosov kovin ali lesa. Uporabljaj protiprašno masko pri delu s kovinskim, lesnim in drugim prahom.

- NE VARI ALI SPREMINJAJ VITLA. To lahko oslabi integriteto vitla in prekine garancijo.

- Redno vzdržuj vitel.

NAMESTITEV

Za uspešno delo je potrebna pravilna namestitev vitla.

- Pritrdi vitel na vozilo ali drugi objekt z M8x30 vijaki in podložkami.

OPOZORILO: Vitel mora biti nameščen s pletenico v  navijalni smeri, kot kaže slika 6. Nepravilna montaža lahko poškoduje vitel in prekine garancijo.

- Spelji žice od stikala do motorja in akumulatorja. Obe rdeči žici spelji k pozitivni elektrodi  (+)  in črno (ali zeleno) k negativni (-) elektrodi 12V akumulatorja (daljši žici). Ostali dve žici (krajši) spelji do motorja kot kaže slika 7. Priklopi žično daljinsko stikalo na ohišje. Rdečo žico stikala priklopi na (+).

- Preveri smer navijanja motorja. Izvleci gumb zatiča na vitlu in ga obrni, tako da se vitel sprosti. Izvleci pletenico in nato priključi zatič z vrtenjem gumba, dokler ne zaskoči. Pritisni gumb na daljinskem upravljalniku v pozicijo »IN«. Če se pletenica navija, je povezava pravilna. Če se pletenica odvija, zamenjaj priključka na motorju. Nato ponovi preizkus.

DELO

- Izvleci gumb zatiča na vitlu, tako da lahko izvlečeš pletenico.

- Primi kavelj in izvleci pletenico na določeno dolžino s palico za vlečenje. Pripni kavelj na objekt (Slika 6).

PREVERI, DA JE OSTALO VSAJ PET NAVOJEV NA BOBNU VITLA PRED DELOM.

- Premakni gumb za zatič, tako da zaskoči.

OPOZORILO: GUMB ZATIČA MORA BITI ZASKOČEN, PREDEN ZAČNEŠ    Z VLEČENJEM. NIKOLI NE POSKUŠAJ ZASKOČITI GUMB ZATIČA, KO SE BOBEN VITLA VRTI. GUMB ZATIČA JE TOVARNIŠKO NASAVLJEN, NE SPREMINJAJ TE NASTAVITVE SAM.

- Prestavi gumb na daljiinskem stikali v »IN« pozicijo in vitel se bo začel navijati. Za razvijanje postavi gumb v »OUT« pozicijo. Počakaj, da se motor ustavi, preden zamenjaš smer vrtenja.

- Navij pletenico po končanem delu.

VZDRŽEVANJE

- Večkrat preveri pritrditev vitla in električno povezavo. Odstrani morebitno umazanijo in rjo na kontaktih.

- Ne poskušaj odpreti pogona vitla. Nepooblaščeno poseganje v notranjost vitla prekine garancijo. Popravila izvaja proizvajalec oziroma pooblaščeni servis.

- Mazanje vitla je bilo izvedeno v tovarni s temperaturno odporno mastjo. Dodatno mazanje ni potrebno.

ZAMENJAVA PLETENICE

- Premakni gumb zatiča v zaskočeni položaj.

- Vtakni pletenico v luknjo na bobnu in jo učvrsti z vijakom (Slika 8)

- Vključi vitel in navij pletenico na boben,

OPOZORILO: VEDNO ZAMENJAJ PLETENICO Z ENAKO PLETENICO, KOT JE BILA TOVARNIŠKA.

Slika 1.

Slika 3.

Slika 2.

Slika 4.

Slika 5.

Slika 6.

Slika 8.

Slika 7.

SESTAVNI DELI

| Del | Število | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Motor |
| 2 | 1 | Pogon z zobniki |
| 3 | 1 | T-izvedba nosilnega sestava |
| 4 | 1 | T-izvedba rotorja |
| 5 | 1 | Podpora bobna |
| 6 | 4 | Vijak M4x12 |
| 7 | 1 | Podpora bobna |
| 8 | 1 | Sklop zatiča |
| 9 | 1 | Vzmet |
| 10 | 1 | Boben |
| 11 | 1 | Vijak M5x5 |
| 12 | 1 | T-obroč |
| 13 | 1 | Debeli obroč |
| 14 | 2 | Heksagonalna matica |
| 15 | 1 | T-osnovna plošča |
| 16 | 1 | Pritisna plošča |
| 17 | 1 | Gumb zatiča |
| 18 | 1 | Elastični zatič 2.5x14 |
| 19 | 2 | Vijak M6x16 |
| 20 | 2 | Vijak |
| 21 | 2 | Vijak M8x30 |
| 22 | 2 | Podložka fi8 |
| 23 | 2 | Zaskočna podložka fi8 |
| 24 | 2 | Matica M8 |
| 25 | 1 | Rdeč trak |
| 26 | 1 | Ohišje preklopnika |
| 27 | 1 | Pletenica s kavljem |
| 28 | 1 | Škripec (opcija) |

ODPRAVLJANJE NAPAK

| Težava | Možen vzrok | Rešitev |
| --- | --- | --- |
| Motor ne dela ali se vrti samo v eno smer.. | -stikalo ne deluje. -pretrgani kabli ali slab kontakt pokvarjen motor | -zamenjaj stikalo -preveri kontakte zamenjaj motor |
| Motor se vrti, vendar boben miruje | -gumb zatiča ni vključen | -vključi gumb zatiča |
| Motor se obrača s premalo močjo ali premajhnimi obrati | -prazen akumulator -poškodovan motor | -napolni ali zamenjaj akumulator -preveri kontakte na akumulatorju -očisti kontakte -popravi ali nadomesti motor |
| Motor se pregreva | -vitel deluje predolgo -pokvarjen motor | -periodično ohlajaj vitel -popravi ali nadomesti motor |

VITEL 3000LBS

TEHNIČNI PODATKI

Povlek z eno pletenico				1361kg

Prestavno razmerje					153:1

Motor							Motor s trajnim magnetom DC12V

Moč motorja						1KS - 0,746kW

Dimenzije						300x105x105mm

Dolžina pletenice					9.2m

Premer pletenice					5.5mm

Teža 							6.5kg

Linijski vlek na ustrezni dolžini pletenice

| Linijski vlek | kg | 0 | 454 | 906 | 1361 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linijska hitrost | m/min | 3,2 | 2,3 | 1,3 | 0,7 |
| Tok motorja | A | 10 | 40 | 90 | 145 |

Linijski vlek na ustrezni dolžini pletenice

| Plast pletenice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazivni linijski vlek | kg | 1361 | 1022 | 859 | 722 | 622 |
| Dolžina pletenice | m | 1,5 | 3,5 | 5,9 | 8,7 | 9,2 |